## Slide 1
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
по услугам подачи воды по распределительным сетям и
отвода сточных вод
за 2018 год
ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
«Чистая вода – источник жизни!»
Председатель наблюдательного совета
Орман Анарбек Онгарович
г.Шымкент 2019г.

## Slide 2
ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг» - предприятие, успешно работающее на рынке услуг более 21 лет в рамках государственно - частного партнерства.
Предприятие бесперебойно обеспечивает хозяйственно - питьевой водой население города Шымкента и ряд населенных пунктов Сайрамского района и оказывает услуги по водоотведению с полной очисткой сточных вод.
В производстве и предоставлении услуг подачи воды по распределительным сетям и отвода сточных вод в технически исправном состоянии бесперебойно были задействованы следующие основные фонды:
п/н | наименование | производитель ность / количество | ед. измерение | задействованность | 
 |  |  |  | Кол-во | %
1 | Водозаборные сооружения | 381 | тыс.м³/сут | 146,3 | 38,4
2 | Водоводы и водопроводные сети | 5035 | км | 5035 | 100
3 | Парк приборов учета воды (общедомовых, общеуличных и квартальных приборов, с дистанционной системой передачи данных) | 4741 | штук | 4741 | 100
4 | Канализационные сети и коллекторы | 783 | км | 469,8 | 60
5 | Городские очистные сооружения сооружения | 150 | тыс.м³/сут | 130 | 87
6 | Цех по переработке осадка и выработки электроэнергии на основе биогаза | 3,5 млн. | квт/час в год | 3,5 млн. | 100
7 | Потребители по группам: населения; государственные организация; все остальные. | 201703 319 6330 | абонент абонент абонент | 201703 319 6330 | 100 100 100
СЛАЙД 1

## Slide 3
Качество питьевой воды г. Шымкент.
№ | Наименование | Единица измерения | ПДК соответствия ГОСТ 2874-82 ''Вода питьевая'' | Санитарные правила № 209 от 16.03.2015 г. | Питьевая вода г. Шымкент
1 | Температура | град. | - | - | 12
2 | Запах при 20оС | балл | 2 | 2 | -
3 | Запах при 60оС | балл | 2 | 2 | -
4 | Привкус | балл | 2 | 2 | 0
5 | Цветность | град. | 20 | 20(35) | 0
6 | Мутность | мг/дм3 | 1,5(2,0) | 2,6(3,5) | 0
7 | Остаточный активный хлор | мг/дм3 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,2
8 | рН | рН | 6,0-9,0 | 6,0-9,0 | 7,45
9 | Бериллий | мг/дм3 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0000
10 | Бор | мг/дм3 | 0,5 | 0,5 | 0,0
11 | Железо | мг/дм3 | 0,3 | 0,3(1,0) | 0,00
12 | Марганец | мг/дм3 | 0,1 | 0,1(0,5) | 0,0
13 | Жесткость общая | ммоль/дм3 | 7,0-(10,0) | 7,0(10,0) | 3,7
14 | Нитраты | мг/дм3 | 45,0 | 45,0 | 8,6
15 | Молибден | мг/дм3 | 0,25 | 0,25 | 0,0
16 | Медь | мг/дм3 | 1,0 | 1,0 | 0,0
17 | Мышьяк | мг/дм3 | 0,05 | 0,05 | 0,00
18 | Перманганатная окисляемость | мг/дм3 | 5,0 | 5,0 | 0,21
19 | Свинец | мг/дм3 | 0,03 | 0,03 | 0,00
20 | Цинк | мг/дм3 | 2,0 | 5,0 | 0,00
СЛАЙД 2

## Slide 4
№ | Наименование | Единица измерения | ПДК соответствия ГОСТ 2874-82 ''Вода питьевая'' | Санитарные правила № 209 от 16.03.2015 г. | Питьевая вода г. Шымкент
21 | Селен | мг/дм3 | 0,01 | 0,01 | 0,00
22 | Сульфаты | мг/дм3 | 500 | 500 | 21,2
23 | Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 | 1000(1500) | 201,8
24 | Хлориды | мг/дм3 | 350 | 350 | 2,8
25 | Фториды | мг/дм3 | 0,75 | 1,5 | 0,26
26 | Стронций | мг/дм3 | 7,0 | 7,0 | 0,8
27 | Аммиак и ионы аммония | мг/дм3 | 2,0 | 2,0 | 0,0
28 | Нитриты | мг/дм3 | 3,0 | 3,0 | 0,00
29 | Полифосфаты | мг/дм3 | 3,5 | 3,5 | 0,01
30 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | 0,1 | 0,0
31 | Кадмий | мг/дм3 | 0,001 | 0,001 | 0,000
32 | Никель | мг/дм3 | 0,1 | 0,1 | 0,0
33 | Хром общий | мг/дм3 | 0,05 | 0,05 | 0,00
34 | Ртуть | мг/дм3 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0000
35 | ПАВ |  | 0,5 | 0,5 | 0,0
36 | ά- радиоактивность | Бк/дм3 | 0,1 | 0,1 | 0,00
37 | ß- радиоактивность | Бк/дм3 | 1,0 | 1,0 | 0,04
38 | Линдан (гамма-изомер ГХЦГ) | мг/дм3,не более | 0,002 | 0,002 | 0,000
39 | ДДТ (сумма изомеров) | мг/дм3,не более | 0,002 | 0,002 | 0,000
40 | Термотолерантные колиформные бактерии | число бактерий в 100 мл | отсутствие | отсутствие | Отс
41 | Общие колиформные бактерии | число бактерий в 100 мл | отсутствие | отсутствие | Отс
42 | Общее микробное число | число бактерий в 1 мл | не более 100 | не более 50 | 3
продолжение
Подаваемая вода после добычи и обеззараживания полностью соответствует санитарно-экологическим требованиям.
СЛАЙД 3

## Slide 5
СМС рассылка
Дебиторская задолженность
Срок поверки
Аварийное отключение
WhatsApp
Любая информация касающиеся
водоснабжения и водоотведения
(жалобы, обращения и т.д.)
Веб - сайт
Обратная связь
Новости
Личный кабинет
потребителИ
Электронная почта
- Рассылка платежных документов
- Получение тех условий
Контролер - инспектор
снятие показаний с приборов учета
с помощью планшетов,
данные автоматически попадают в базу данных
Передача показаний в
автоматическом режиме
По разработанному плану цифровизации налажено электронная связь с абонентами (SMS, WhatsApp, e-mail):
по физическим лицам 201703 абонентов
по юридическим лицам 6649 абонентов
СЛАЙД 4

## Slide 6
РЕЗУЛЬТАТЫ
проведенных работ с потребителями услуг
подачи воды по распределительным сетям и отвода сточных вод
Все доходы предприятия поступают через фискальные средства учета платежей, зарегистрированных в налоговых органах:
Физические лица - через кассы «Энергопоток» и электронные терминалы по единым платежным документам коммунальных услуг;
юридические лица через банки второго уровня, электронные терминалы.
Прозрачность реализации инвестиционных программ и расхода средств с указанием выполненных работ осуществляется путем тесного контакта с потребителями, общественными организациями, депутатами городского Маслихата и СМИ:
Общественные слушания о деятельности предприятия за прошедший год – ежегодно;
Регулярные отчеты на интернет-ресурсах – каждое полугодие;
Проведение Пресс-туров – ежеквартально;
Выступления специалистов по оказанию услуг на республиканских и местных телеканалах и газетах - согласно Медия-плана предприятия (36);
Встречи с потребителями – регулярно;
Функционирует Веб-сайт, налажена работа электронных систем обращения (электронные почты, ватцап) – потребители могут обратиться за получением счетов-фактур, технических условий на подключение к водоснабжению и канализации.
СЛАЙД 5

## Slide 7
Компания имеет тесный контакт с общественностью через средства массовой информации. Согласно «Медиа-плана» опубликовано в республиканских, областных и городских газетах более 100 статьи о работе компании. На телеканалах Хабар, Казахстан, Отырар, Евразия показаны более 100 видеосюжетов о проблемных вопросах водопроводно-канализационного хозяйства города. Ежеквартально проводятся пресс туры с представителями общественных организаций, домовых и уличных комитетов и СМИ.
СЛАЙД 6

## Slide 8
Исполнение инвестиционной программы на 2018 г. , млн.тенге
№п/п | Наименование мероприятий инвестиционной программы | Ед.измер | Предусмотрено |  | Факт |  | %
 |  |  | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | 
1 | Установка и автоматизация передающих устройств и датчиков статистического и динамического уровня | шт | 27 | 20,7 | 27 | 20,7 | 100
2 | Замена шкафов управления, насосов, частотных преобразователей, датчиков давления | шт | 17 | 21,7 | 17 | 21,7 | 100
3 | Мероприятия по обеспечению санитарной защитной зоны водоисточников (строительство, наращивание, восстановление заборов и ограждений) | объект | 5 | 172,6 | 5 | 172,6 | 100
5 | Замена запорных арматур, пожарных гидрантов, с устройством камеры (колодцы, вантузы, плиты перекрытия) | объект | 4 | 18,7 | 4 | 18,7 | 100
6 | Восстановление скважин, трансформаторов, насосов, электродвигателей и автоматов в процессе добычи воды | объект | 54 | 93,9 | 54 | 93,9 | 100
7 | Установка комбинированного воздушного клапана и регуляторов давления воды на водоводах и водопроводных сетях | шт | 26 | 31,3 | 26 | 31,3 | 100
8 | Реконструкция и строительство самоамортизированных (изношенных) зданий и сооружений водопроводно-канализационного хозяйства | объект | 12 | 830,6 | 12 | 830,6 | 100
9 | Реконструкция и модернизация общеуличных, головных, квартальных водомерных узлов, расходомеров и установка передающих устройств, антивандальных шкафов и аккумуляторов | шт | 1374 | 84,1 | 1374 | 84,1 | 100
10 | Восстановление асфальто-бетонного и дорожного покрытия | объект | 5 | 47,4 | 5 | 47,4 | 100
11 | Реконструкция водопроводных сетей | км | 50 | 1648,9 | 50 | 1648,9 | 100
12 | Реконструкция , ремонт и промывка канализационных сетей | км | 12,1 | 768,02 | 12,1 | 768,02 | 100
13 | Проектирование работ по реконструкции, строительству ремонтно-восстановительным работам ВКХ | шт | 154 | 176,4 | 154 | 176,4 | 100
14 | Приобретение специальной техники и оборудования водопроводно-канализационного хозяйства | шт | 443 | 339,5 | 443 | 339,5 | 100
 | Итого: |  |  | 4253,8 |  | 4253,8 | 100
СЛАЙД 7

## Slide 9
Chart: 
| 2017 год | 2018 год
Всего инвестиций | 2013 | 4253
в т. ч. за счет собственных средств | 1362 | 1464
в т. ч. за счет ЕБРР и средства по программе "Нурлы Жол" | 650 | 2789
ИНВЕСТИЦИИ
на строительство, реконструкцию, модернизацию и обновление основных фондов водопроводно-канализационного хозяйства г.Шымкент (млн.тенге без НДС)
СЛАЙД 8

## Slide 10
Насос QJ-650-18-65
Мощность 65 кВт
Высота напора -18 м
На водозаборных сооружениях произведена модернизация насосных станций с заменой 13 насосов и шкафов управления плавного пуска. Это дало сокрашение электроэнергии на 30% по каждой скважине и исключение гидроударов, а также стабильное поддержание требуемого давления на эффективные насосы марки QJ 650-18-65.
Реализованные проекты «Водозаборные и насосные сооружения»
СЛАЙД 9

## Slide 11
Согласно плану мероприятии энергосбережения и энергоэффективности проведена реконструкция систем отопления здания диспетчерской Акбай – Карасуйском водозабора с установкой теплового насоса типа «вода-вода» по зеленной технологии. Позволит сократить установленную мощность в четырех точках электрического отопления с 34 кВт/час до 5 кВт/час. Экономия составит 122000 кВт за отопительный сезон
Реализованные проекты «Водозаборные и насосные сооружения»
СЛАЙД 10

## Slide 12
Результаты вложенных инвестиций на рациональное использование электрической энергии
Снижение удельной нормы с 0,87 до 0,07 квт/м.куб достигнута за счет:
внедрения эффективных технологических решений, направленных на рациональное использование электрической энергии;
внедрения энергосберегающего оборудования (АСУТП, частотные преобразователи, устройства плавного пуска);
все насосно-энергетическое оборудование прошло техническую экспертизу;
проведена замена 83 энергоемких насосов на более экономичные, известных фирм «GRUNDFOS», «ODESSA» и китайского производства.
с целью недопущения избыточного напора воды на сетях водопровода внедрена система контроля за оптимальным режимом работы систем водоснабжения путем отслеживания по 39 контрольным точкам. Установлены 140 регуляторов давления воды.
Chart: 
| 2017 | 2018
условная экономия от уменьшения нормы электроэнергий (млн.тенге) | 912 | 1174
фактический расход электроэнергии на единицу добытой воды (квт/м.куб) | 200.08 | 100.07
СЛАЙД 11

## Slide 13
Реконструкция водопроводной сети диам. 150 мм по ул. 40 лет октября от ул. Воровского до ул. Берута, L-1023 п.м.
Год постройки 1964 год, труба-сталь срок службы 25 лет полностью изношена,
4-5 аварий в год
Реализованные проекты по «Реконструкция водопроводных сетей»
СЛАЙД 12

## Slide 14
Реконструкция водпроводной сети диам.-600мм от автоколонны 2580 до пл.№3 по ул.Толстого, L- 3164 п.м.
Год постройки 1961 год, труба-сталь срок службы 25 лет полностью изношена,
4-6 аварий в год
Реализованные проекты по «Реконструкция водопроводных сетей»
СЛАЙД 13

## Slide 15
Реконструкция водопроводной сети диам. 300 мм от площадки №3 по ул.Толстого, ул.Аймаутова до ул.Маметова, L-2044 п.м. .
Год постройки 1969 год, труба-сталь срок службы 25 лет полностью изношена,
4-5 аварий в год
Реализованные проекты по «Реконструкция водопроводных сетей»
СЛАЙД 14

## Slide 16
В связи с рельефностью земли на водоводах от Акбай-Карасуйского водозабора до города для выпуска скопившегося в них воздуха установлены 25 штук вантузов израйльской компании «Бермад». С их помощью высвобождается скопившийся воздух на верхних обозначениях водовода, что улучшает скорость воды. После установления вантузов объем воды, поступающей в город по водоводам, увеличился на 237,1 т.м3.
На водопроводных сетях установлено
регуляторы давления (всего 155 ед), что способствует снижению их аварийности, понижает завышенное давление, поднимает до необходимого уровень давления на верхних точках, регулирует и уменьшает расходы на ликвидацию аварий на водопроводах.
Реализованные проекты по мероприятию «Водоводы и сооружения»
СЛАЙД 15

## Slide 17
Результаты
вложенных инвестиций по снижению уровня потерь воды (%), реконструкции и обновления водопроводной сети (км)
Chart: 
| 2017 | 2018
реконструкция и обновление водопроводной сети, км | 29 | 51
уровень потерь воды,% | 16.4 | 16.08
С 2001 по 2018 гг. реконструировано водопроводных сетей диаметром от 32 мм до 600 мм за счет освоения инвестиций, в т.ч. за счет средств ЕБРР – 293,8 км. В результате достигнуто:
снижение аварийности на 100 км до 30%;
обеспечивается бесперебойная подача воды потребителям;
сокращены расходы на аварийно-восстановительные работы на 30%;
снижение нормативно-технических потерь до с 38,1% до 16,08%;
снижение удельной нормы электроэнергии с 0,87 до 0,07 квт/м.куб;
снижение степени износа водопровода от 68,0% до 33,9% и канализации от 72,0% до 59,9%;
снижение аварийности водопроводных сетей с 1,1 случай /км до 0,31 случай /км;
СЛАЙД 16
Общая протяженность водопроводных сетей по г.Шымкент 5035 км:
В рамках программы развития г.Шымкент за счет средств бюджета 2011-2018гг построено всего 3153 км водопроводных сетей;
На балансе ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» имеется 1882 км. водопроводных сетей, из них реконструировано 947 км изношенных водопроводных сетей за счет средств ТОО «Водные ресурсы-маркетинг».

## Slide 18
Результаты
вложенных инвестиций по снижению аварийности на водопроводных сетях ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
Chart: 
| 2017 | 2018
Ряд 1 | 637 | 590
Коэффициент аварийности на водопроводных сетях, случай/км
Количество повреждений на сетях водопровода, связанных с утечкой, случай
Chart: 
| 2017 | 2018
Ряд 1 | 0.34 | 0.31
Chart: 
01.01.2018г. | 36.6
01.01.2019г. | 33.9
Снижение износа
СЛАЙД 17

## Slide 19
Реконструкция канализационного коллектора №2, d-1200 мм, от ул. Ерубаева от ул.Арай Тан, L- 1530 п.м. .
Год постройки 1953 год, труба-сталь срок службы 25 лет полностью изношена,
6-7 аварий в год
Реализованные проекты по мероприятию «Реконструкция канализационных сетей»
СЛАЙД 18

## Slide 20
Результаты
вложенных инвестиций по снижению количества засоров на канализационных сетях ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
за период 2010-2018гг
Chart: 
| 2017 | 2018
Ряд 1 | 1268 | 1247
Коэффициент засоров на канализационных сетях, случай/км
Количество засоров, случай
Chart: 
| 2017 | 2018
Ряд 1 | 2.8 | 2.75
Chart: 
01.01.2018г. | 60.93
01.01.2019г. | 59.9
Снижение износа
СЛАЙД 19

## Slide 21
В целях контроля за движением транспорта мобильных бригад по выполнению текущего ремонта на 28 единицах техники установлена JPS навигаторы Ruрtelа ECO4/4+. После установки JPS навигаторов расчетные пробеги сокращены на 30 км по каждой единице техники по сравнению с показаниями JPS навигаторов. А также, на все виды техники устанавливаются газо-баллонное оборудование итальянского производства 4-го поколения. В результате затраты на ГСМ сокращены до 30%
Эффективность газо-баллонного оборудования JPS навигатора составляет 6 709 500 тенге в год.
Реализованные проекты по мероприятию « Внедрение технологического и энергетического оборудования»
СЛАЙД 20

## Slide 22
В целях быстрого восстановления дорожного покрытия после аварийных работах был приобретен асфальтоукладчик который имеет высокую скорость ремонта дорожных покрытий и значительное сокращение затрат на восстановление дорожного покрытия. Также их применение позволяет повысить качество готового покрытия.
Реализованные проекты по мероприятию « Внедрение технологического и энергетического оборудования»
СЛАЙД 21

## Slide 23
Основные финансово-экономических показатели деятельности
ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг» за 2018 г, млн.тенге
п/н | Наименование | Сумма, млн.тенге
1 | Доходы | 7 521
2 | Расходы | 6 169
3 | Прибыль | 1 352
4 | Амортизационные отчисления | 2 113
5 | Субсидия Правительства РК | 735
6 | Заемные средства Европейского Банка Реконструкции и Развития | 2 054
7 | Источник инвестициионной программы, всего в т.ч. | 6 254
8 | Возврат заемных сердств | 1 916
9 | Расходы на выплаты вознаграждения за заёмные средства | 123
10 | Инвестиционная программа для реализаций | 4 214
11 | Основные средства | 45 336
СЛАЙД 22

## Slide 24
Удельный вес затрат тарифных смет на услуги подачи воды по распределительным сетям за 2018 год (млн.тенге)
67% затрат тарифных смет на услуги водоснабжения за 2018 год составляют налоги, восстановление основных фондов, капитальный ремонт, затраты на вознаграждения и возврата основного долга
Chart: 
| Капитальный ремонт | Расходы по содержанию автотранспорта и спецтехники | Энергия | Зарплата | Услуги контролеров | Восстановление основных фондов | Текущая эксплуатация | Транспортировка воды | Налоги | Затраты на вознаграждения и возврат основного долга | Прочие производственные затраты
Столбец2 | 187.7 | 106.6 | 116.7 | 233.5 | 327.2 | 1425.1 | 707 | 431.6 | 856.7 | 1684.2 | 105.5
СЛАЙД 23

## Slide 25
Удельный вес затрат тарифных смет на услуги отвода сточных вод
за 2018 год (млн.тенге)
Chart: 
| Капитальный ремонт | Расходы по содержанию автотранспорта и спецтехники | Энергия | Зарплата | Услуги контролеров | Текущая эксплуатация | Транспортировка сточных вод | Налоги | Затраты на вознаграждения и возврат основного долга | Прочие производственные затраты
Столбец2 | 202.3 | 39.4 | 86.9 | 68 | 161.2 | 247.9 | 170 | 452.6 | 762.8 | 50.3
63% затрат тарифных смет на услуги водоотведения за 2018 год составляют налоги, восстановление основных фондов, капитальный ремонт и затраты на вознаграждения и возврата основного долга
СЛАЙД 24

## Slide 26
№ | Наименование показателей | Ед. изм | Утвержденный ТС на услуги подачи воды по распределительным сетям | Факт исполнения ТС на услуги подачи воды по распределительным сетям | Разница | Отклонение в %
I | Затраты на оказание услуг ВСЕГО: | т.т. | 3077585,9 | 3069818,9 | -7767,0 | -0,25
1 | Материальные затраты всего, в т. ч : | -"- | 176143,1 | 174927,1 | -1216,0 | -0,69
1.1 | химреагенты | -"- | 20394,0 | 20394,6 | 0,6 | 0,00
1.2 | материалы на текущую эксплуатацию | -"- | 42343,1 | 41088,1 | -1255,0 | -2,96
1.3 | энергия покупная | -"- | 113406,0 | 113444,4 | 38,4 | 0,03
2 | Затраты на оплату труда, в том числе: | -"- | 113406,4 | 113317,5 | -88,9 | -0,08
2.1 | заработная плата | -"- | 111900,4 | 111828,3 | -72,1 | -0,06
2.2 | социальное страхование | -"- | 1506,0 | 1489,2 | -16,8 | -1,12
3 | Амортизация | -"- | 1424998,0 | 1425716,8 | 718,8 | 0,05
4 | Капитальный ремонт,не привод к увелич стоим основ средств | -"- | 193641,9 | 187742,3 | -5899,6 | -3,05
5 | Услуги стор. орг. по эксплуатации сетей и сооружений | -"- | 103992,6 | 106324,7 | 2332,1 | 2,24
6 | Услуги по тех обслуживанию участков | -"- | 520599,6 | 514355,3 | -6244,3 | -1,20
7 | Услуги по транспортировке воды | -"- | 427010,4 | 431620,0 | 4609,6 | 1,08
8 | Прочие затраты, в т.ч.: | -"- | 117793,7 | 115815,2 | -1978,5 | -1,68
8.1 | расходы по содержанию автотранспорта и спецтехники | -"- | 92548,5 | 91181,3 | -1367,2 | -1,48
8.2 | охрана труда и ТБ | -"- | 19711,7 | 18945,1 | -766,6 | -3,89
8.3 | другие затраты | -"- | 5533,5 | 5688,8 | 155,3 | 2,81
II | Расходы периода, ВСЕГО: | -"- | 778162,0 | 788029,1 | 9867,1 | 1,27
9 | Общие и адм расходы, в том числе: | -"- | 359877,6 | 358140,3 | -1737,3 | -0,48
9.1 | зарплата адм персонала | -"- | 79324,9 | 80350,3 | 1025,4 | 1,29
9.2 | услуги банка | -"- | 3555,0 | 3576,1 | 21,1 | 0,59
9.3 | амортизация | -"- | 12377,8 | 12377,8 | 0,0 | 0,00
9.4 | электроэнергия | -"- | 3293,5 | 3214,6 | -78,9 | -2,40
9.5 | расходы по содержанию автотранспорта и спецтехники | -"- | 8797,6 | 8597,5 | -200,1 | -2,27
9.6 | коммунальные услуги | -"- | 884,8 | 866,7 | -18,1 | -2,05
9.7 | связь, печать | -"- | 4035,0 | 3918,2 | -116,8 | -2,89
9.8 | командировочные расходы | -"- | 3841,8 | 3729,9 | -111,9 | -2,91
9.9 | налоги | -"- | 193651,7 | 192944,4 | -707,3 | -0,37
9.10 | аудиторские услуги | -"- | 1996,6 | 1996,6 | 0,0 | 0,00
9.11 | другие расходы | -"- | 48118,9 | 46568,2 | -1550,7 | -3,22
10 | Расходы на содержание службы сбыта, в том числе: | -"- | 418284,4 | 429888,8 | 11604,4 | 2,77
10.1 | заработная плата | -"- | 41494,7 | 41280,3 | -214,4 | -0,52
10.2 | амортизация | -"- | 9601,1 | 9636,6 | 35,5 | 0,37
10.3 | материалы на текущую эксплуатацию | -"- | 5891,8 | 5833,7 | -58,1 | -0,99
10.4 | услуги контролеров | -"- | 315724,2 | 327218,4 | 11494,2 | 3,64
10.5 | расходы по содержанию автотранспорта и спецтехники | -"- | 6893,8 | 6794,5 | -99,3 | -1,44
10.6 | другие затраты | -"- | 38678,8 | 39125,3 | 446,5 | 1,15
III | Расходы на выплаты вознаграждения за заёмные средства | -"- | 294929,4 | 169401,5 | -125527,9 | -42,56
IV | Всего затрат | -"- | 4150677,3 | 4027249,5 | -123427,8 | -2,97
V | Прибыль | -"- | 1385247,4 | 1492282,3 | 107034,8 | 7,73
VI | Всего доходов | -"- | 5535924,7 | 5519531,8 | -16392,9 | -0,30
VII | Объём подъёма воды | т.мЗ | 54809,4 | 54658,3 | -151,1 | -0,28
VIII | Нормативные технические потери | % | 16,08 | 16,08 | 0,0 | 0,06
 |  | т.м3 | 8810,9 | 8791,5 | -19,4 | -0,22
IX | Объем оказываемых услуг всего | т.мЗ | 45998,5 | 45866,8 | -131,7 | -0,29
Исполнения тарифной сметы на услуги подачи воды по распределительным сетям за 2018 год
СЛАЙД 25

## Slide 27
№ | Наименование показателей | Ед. изм | Утвержденный ТС на услуги отвода сточных вод | Утвержденный ТС на услуги отвода сточных вод | Разница | Отклонение в %
I | Затраты на оказание услуг ВСЕГО: | т.т. | 1397192,0 | 1399505,0 | 2313,0 | 0,17
1 | Материальные затраты всего, в т. ч : | -"- | 111776,1 | 110511,2 | -1264,9 | -1,13
1.1 | химреагенты | -"- | 6250,0 | 6249,1 | -0,9 | -0,01
1.2 | материалы на текущую эксплуатацию | -"- | 18888,8 | 18955,9 | 67,1 | 0,36
1.3 | энергия покупная | -"- | 86637,3 | 85306,2 | -1331,1 | -1,54
2 | Затраты на оплату труда, в том числе: | -"- | 8499,2 | 8205,0 | -294,2 | -3,46
2.1 | заработная плата | -"- | 8370,0 | 8075,7 | -294,3 | -3,52
2.2 | социальное страхование | -"- | 129,2 | 129,3 | 0,1 | 0,08
3 | Амортизация | -"- | 655168,2 | 654650,2 | -518,0 | -0,08
4 | Капитальный ремонт,не привод к увелич стоим основ средств | -"- | 203360,1 | 202296,8 | -1063,3 | -0,52
5 | Услуги стор. орг. по эксплуатации сетей и сооружений | -"- | 38204,1 | 36543,4 | -1660,7 | -4,35
6 | Услуги по тех обслуживанию участков | -"- | 169644,0 | 177061,7 | 7417,7 | 4,37
7 | Услуги по транспортировке воды | -"- | 170042,0 | 170042,0 | 0,0 | 0,00
8 | Прочие затраты, в т.ч.: | -"- | 40498,3 | 40194,7 | -303,6 | -0,75
8.1 | расходы по содержанию автотранспорта и спецтехники | -"- | 31976,7 | 31799,1 | -177,6 | -0,56
8.2 | охрана труда и ТБ | -"- | 6215,5 | 6130,6 | -84,9 | -1,37
8.3 | экологическое страхование |  | 1145,0 | 1137,7 | -7,3 | -0,64
8.4 | другие затраты | -"- | 1161,1 | 1127,3 | -33,8 | -2,91
II | Расходы периода, ВСЕГО: | -"- | 504485,5 | 504310,1 | -175,4 | -0,03
9 | Общие и адм расходы, в том числе: | -"- | 298464,8 | 292574,1 | -5890,7 | -1,97
9.1 | зарплата адм персонала | -"- | 39070,5 | 39575,5 | 505,0 | 1,29
9.2 | услуги банка | -"- | 1751,0 | 1761,4 | 10,4 | 0,59
9.3 | амортизация | -"- | 6096,5 | 6096,5 | 0,0 | 0,00
9.4 | электроэнергия | -"- | 1622,1 | 1583,3 | -38,8 | -2,39
9.5 | расходы по содержанию автотранспорта и спецтехники | -"- | 4333,2 | 4234,6 | -98,6 | -2,28
9.6 | коммунальные услуги | -"- | 435,8 | 426,9 | -8,9 | -2,04
9.7 | связь, печать | -"- | 1987,4 | 1929,9 | -57,5 | -2,89
9.8 | командировочные расходы | -"- | 1892,2 | 1837,1 | -55,1 | -2,91
9.9 | налоги | -"- | 216592,3 | 211208,4 | -5383,9 | -2,49
9.10 | аудиторские услуги | -"- | 983,4 | 983,4 | 0,0 | 0,00
9.11 | другие расходы | -"- | 23700,4 | 22937,1 | -763,3 | -3,22
10 | Расходы на содержание службы сбыта, в том числе: | -"- | 206020,7 | 211736,0 | 5715,4 | 2,77
10.1 | заработная плата | -"- | 20437,7 | 20332,1 | -105,6 | -0,52
10.2 | амортизация | -"- | 4728,9 | 4746,3 | 17,4 | 0,37
10.3 | материалы на текущую эксплуатацию | -"- | 2901,9 | 2873,3 | -28,6 | -0,99
10.4 | услуги контролеров | -"- | 155506,0 | 161167,0 | 5661,0 | 3,64
10.5 | расходы по содержанию автотранспорта и спецтехники | -"- | 3395,4 | 3346,5 | -48,9 | -1,44
10.6 | другие затраты | -"- | 19050,8 | 19270,8 | 220,0 | 1,16
III | Расходы на выплаты вознаграждения за заёмные средства | -"- | 98309,8 | 237886,9 | 139577,2 | 141,98
IV | Всего затрат | -"- | 1999987,2 | 2141702,0 | 141714,8 | 7,09
V | Прибыль | -"- | 0,0 | -140602,3 | -140602,3 | 0,00
VI | Всего доходов | -"- | 1999987,2 | 2001099,7 | 1112,5 | 0,06
IX | Объем оказываемых услуг всего | т.мЗ | 25154,5 | 25157,2 | 2,7 | 0,01
Исполнения тарифной сметы на услуги отвода сточных вод за 2018 год
СЛАЙД 26

## Slide 28
ДИНАМИКА
объемов оказанных услуг подачи воды по распределительным сетям по группам за 2017-2018гг
Chart: 
| 1 группа (население и ТЭЦ) | 2 группа (государственные организаций) | 3 группа (прочие абоненты) | транзитные потребители
 | 33271.9 | 3227.7 | 5346.5 | 4020.5
(45866,6 тыс.м 3)
Chart: 
| 1 группа | 2 группа | 3 группа | транзитные потребители
2017 | 31.3714 | 3.3439 | 5.5478 | 4.0026
2018 | 33.2719 | 3.2277 | 5.3465 | 4.0205
(млн.м3)
СЛАЙД27

## Slide 29
ДИНАМИКА
объемов оказанных услуг отвода сточных вод по группам за 2017-2018гг
Chart: 
| 1 группа (население и ТЭЦ) | 2 группа (государственные организаций) | 3 группа (прочие абоненты)
 | 15842.4 | 3188.7 | 6126.7
(25157,8 тыс.м 3)
Chart: 
| 1 группа | 2 группа | 3 группа
2017 | 14.8818 | 3.3063 | 6.0157
2018 | 15.8424 | 3.1887 | 6.1267
(млн.м3)
СЛАЙД 28

## Slide 30
(в т.ч. за счет ЕБРР с нарастающим итогом)
(общая сумма средств с нарастающим итогом)
Инвестиции на строительство, реконструкцию, модернизацию и обновление основных фондов водопроводно-канализационного хозяйства г.Шымкент (млн.тенге без НДС)
Для привлечения инвестиции инвестиций на реконструкцию и модернизацию системы водоснабжения и водоотведения за 2009-2018 гг. подписано с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) 5 договоров на общую сумму 13,6 млрд.тенге со ставкой вознаграждения 5,5 % годовых, сроком на 13 лет.
Результаты вложенных инвестиций:
Chart: 
2017 | 36.6
2018 | 33.9
Снижение износа
Chart: 
2017 | 60.9
2018 | 50.3
Снижение аварийности/засора (случай/км)
Chart: 
2017 | 28.1
2018 | 20.34
Chart: 
2017 | 28.1
2018 | 20.8
Chart: 
2017 | 16.4
2018 | 16.04
Снижение нормативно-технических потерь
Chart: 
2017 | 50.87
2018 | 40.08
Снижение удельной нормы
эл.энергии (квт/м3)
Водопроводные сети
Канализационные сети
СЛАЙД 29

## Slide 31
АНАЛИЗ
размеров начисленных сумм за услуги водоснабжения и водоотведения на 1 человека в среднем за 2018 года по г.Шымкент
Границы размеров начисленных сумм, тенге в месяц | Средне годовое кол-во абонентов (семей) | Средне месячная начисленная сумма, тыс. тенге | Средне месячная начисленная сумма на 1 абонента (семью), тенге | Средне годовое кол-во человек | Средне месячная начисленная сумма на 1 человека, тенге | % оплачивающих
менее 400 тенге | 103915 | 118140 | 1137 | 519860 | 227 | 64,2
от 400тенге до 600 тенге | 38686 | 73070 | 1889 | 150099 | 487 | 18,5
от 600 тенге до 800 тенге | 19729 | 43337 | 2197 | 63140 | 686 | 7,8
свыше 800 тенге | 31770 | 113821 | 3583 | 77125 | 1476 | 9,5
ИТОГО | 194100 | 348368 | 1795 | 810224 | 430 | 100
СЛАЙД 30

## Slide 32
150 тенге
8,8 тиын
Бутилированная вода
Сравнение стоимости питьевой воды ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг», бутилированной воды и пачки сигарет
Пачка сигарет
400 тенге
1 литр
Вода ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» тариф для населения 88,17 тенге/м.куб
Chart: 
| остальные | В среднем в месяц 218 тенге
Столбец1 | 29 | 71
64,2% всех потребителей фактически оплачивает за услуги водоснабжения и водоотведения на одного человека по 227 тенге в месяц, что является очень низким показателем по республике. Это составляет 0,27 % от среднедушевого номинального денежного дохода населения
1 литр
Дизельное топливо
191 тенге
25,32 тенге
Электро энергия
1 кВт
1 литр
СЛАЙД 31

## Slide 33
Прогноз снижения уровня износа в %, нормативно-технических потерь в %, количества повреждений на сетях водоснабжения на долгосрочный период 2017-2021гг
Chart: 
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Количество повреждений на сетях водопровода, связанных с утечкой, случай | 637 | 590 | 566 | 551 | 542
Уровень потерь воды, % | 16.4 | 16.08 | 15.56 | 15.5 | 15.45
Износ, % | 36.8 | 33.9 | 32.5 | 31.6 | 31.2
Chart: 
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Количество засоров, случай | 1268 | 1247 | 1241 | 1209 | 1209
Износ, % | 60.9 | 59.9 | 59.6 | 58.1 | 57
Прогноз снижения уровня износа в %, количества повреждений на сетях водоотведения на долгосрочный период 2017-2021гг
СЛАЙД 32

## Slide 34
р/с | Группа потребителей | Утвержден-ный | Действу-ющий | Отклоне-ние, %
 |  | С 01.01.19 | С 01.01.19 | 
 | Услуги водохозяйственной системы |  |  | 
1 | г.Шымкент | 139,67 | 129,22 | -7,5
 | 1-группа Население и теплоснабжающие организаций | 87,47 | 78,72 | -10,0
 | 2-группа Государственные организации | 386,62 | 386,62 | 
 | 3-группа Все остальные, не включенные 1 и 2 группы | 298,18 | 268,36 | -10,0
 | ТОО Сайрам Тазалық | 20,22 | 18,20 | -10,0
 | ТОО Таскудук БАК | 33,52 | 30,17 | -10,0
 | Услуги канализационной системы |  |  | 
2 | г.Шымкент | 84,80 | 79,03 | -6,8
 | 1-группа Население и теплоснабжающие организаций | 34,85 | 31,37 | -10,0
 | 2-группа Государственные организации | 200,64 | 200,64 | 
 | 3-группа Все остальные, не включенные 1 и 2 группы | 152,02 | 136,82 | -10,0
Прейскурант тарифов на услуги водоснабжения и канализации
ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» с 01.01.2019г
Несмотря на высокую изношенность водопроводных и канализационных сетей, с 1 января 2019 года мы снизили тарифы на услуги водоснабжения и канализации на 10 %.
СЛАЙД 33

## Slide 35
Планы на долгосрочный период 2019-2021 гг
Реконструкция водопроводных сетей 52 км.;
Реконструкция канализационных сетей 6,6 км.;
Замена изношенных насосов на более экономичные 70 шт.;
Восстановление электросетей мощностью 6 кВ и трансформаторных подстанций 3 ед.;
Завершение цифровизацию процессов водоснабжения;
Снижение:
удельной нормы расхода электроэнергии до 0,06кВт/м3;
нормативно-технических потерь до 15,45%;
степени износа водопровода до 31,2% и канализации до 57%;
СЛАЙД 34

## Slide 36
Уважаемые участники общественных слушаний!
Бесперебойное и качественное обеспечение хозяйственно-питьевой водой население, своевременное отведение и очистка канализационных вод зависит от безубыточной деятельности водоканала.
Спасибо за внимание!